Interruttore crepuscolare digitale, 2 MODULI,

2-99.000 lux, con sensore di luminosità A PARETE

Interruttore crepuscolare per installazione su barra DIN ; larghezza 35 mm; sensore di luminosità a parete IP 55); campo di luminosità: 2 – 99.000 lux; ritardo ON/OFF 0-59 min.;

interfaccia scheda di memoria/PC; ingresso di comando esterno con 5 funzioni; contaore di esercizio per mezzi di illuminazione; ON/OFF permanente; morsetti a innesto DuoFix; commutazione a carico nullo; 1 contatto di commutazione 16AX/250V~

copertura trasparente piombabile

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: LUNA 111 TOP2 AL

Cod.art. : 1110100

Unità: PZ

Accessori:

Calotta coprimorsetti

Cod.art. : 907 0 064

Set di programmazione OBELISK top2

Scheda di memoria, adattatore a spina USB, software

Per Windows 2000/XP/Vista

Cod.art. : 907 0 409

Scheda di memoria OBELISK top2 singola

Cod.art. : 907 0 404

23.2.2011