Interruttore crepuscolare digitale a 2 canali, 2 MODULI ,

2-99.000 lux, con sensore di luminosità AD INCASSO

Interruttore crepuscolare per installazione in serie; larghezza 35 mm; sensore di luminosità AD INCASSO (IP 66); con cavo di collegamento di 1,5 m; campo di luminosità: 2 – 99.000 lux; ritardo ON/OFF 0-59 min.; guida testuale per l'operatore e display retroilluminato; interfaccia scheda di memoria/PC; 2 ingressi di comando esterni con 5 funzioni; contaore di esercizio per mezzi di illuminazione; ON/OFF permanente; morsetti a innesto DuoFix; commutazione a carico nullo; 2 contatti di commutazione 16A/250V~; copertura trasparente piombabile

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: LUNA 112 TOP2 EL

Cod.art. : 1120200

Unità: PZ

Accessori:

Calotta coprimorsetti

Cod.art.: 907 0 050

Set di programmazione OBELISK top2

Scheda di memoria, adattatore a spina USB, software

Per Windows 2000/XP/Vista

Cod.art.: 907 0 409

Scheda di memoria OBELISK top2 singola

Cod.art. : 907 0 404

23.2.2011