Interruttore crepuscolare digitale a 2 canali, 3 MODULI , 2-99.000 lux, programma settimanale con sensore di luminosità AD INCASSO

Interruttore crepuscolare digitale per installazione su barra DIN;

sensore di luminosità ad incasso (IP 66); campo di luminosità: 2 – 99.000 lux; ritardo ON/OFF 0-59 min.; guida testuale per l'operatore e display retroilluminato; programma settimanale con programma vacanze e giorni festivi; interfaccia scheda di memoria/PC; 2 ingressi di comando esterni con 5 funzioni; 2 contaore di esercizio per mezzi di illuminazione; interfaccia antenna RC DCF; tasto test; ON/OFF permanente; morsetti a innesto DuoFix; commutazione a carico nullo; 2 contatto di commutazione 16A/250V~; copertura trasparente piombabile

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: LUNA 122 TOP2 RC EL

Cod.art. : 1220200

Unità: PZ

Accessori:

Calotta coprimorsetti

Cod.art. : 907 0 050

Set di programmazione OBELISK top2

Scheda di memoria, adattatore a spina USB, software

Per Windows 2000/XP/Vista

Cod.art. : 907 0 409

Scheda di memoria OBELISK top2 singola

Cod.art. : 907 0 404

Antenna top2 RC-DCF

Cod.art. : 907 0 011

23.2.2011