Sensore di movimento per montaggio a soffitto a vista, comando illumin., 360°, max. Ø 7 m, (LUXA 103-360 AP)

Sensore di movimento per montaggio a soffitto a vista, range di rilevamento 360°, portata impostabile diametro 4 - 7 m (altezza di montaggio 2-3 m), commutazione automatica in funzione della luminosità e del movimento, misurazione in luce mista ca. 10...2000 lx, luce: durata di funzionamento impulso 1 sec., Test 2 sec., 5 sec....20 min., luce: 1 contatto di chiusura 10 A/230V~, carico lampada a incandescenza 1000 W, contenitore bianco, diametro 122mm, altezza 47 mm, basetta a innesto.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: LUXA 103-360 AP

Cod.art. : 1030020

Unità: PZ

Accessori

## Filtro antidisturbo elemento RC

Per proteggere dai danni dovuti a sovratensione o disturbi armonici sulla linea causati ad es. da inverter fotovoltaici, climatizzatori o macchinari.

250 V AC/47 Ohm, 0,1 µF

Dimensioni: 24 x13 x 6mm

Cod.art.: 9070523

23.2.2011