Sensore di movimento per montaggio a soffitto a incasso, comando illumin., 360°, max. Ø 7m, (LUXA 103-360)

Sensore di movimento per montaggio a soffitto a incasso,

testa del sensore estraibile di max. 45°, range di rilevamento 360°, portata impostabile 4- 7 m diametro (altezza di montaggio 2,5 m), commutazione automatica in funzione della luminosità e del movimento, misurazione in luce mista ca. 10...2000 lx,

durata di funzionamento impulso 1 sec., test 2 sec., 5 sec. ... 20 min., power box con alimentatore e relè, cavo di collegamento con connettore a scatto al sensore.

Luce: 1 contatto di chiusura 10 A/230V~, 1000 W carico lampada a incandescenza, fissaggio del sensore mediante 2 morsetti a molla, diametro 80mm, diametro del foro 65...  68 mm, spessore della parete fino a 25 mm, dimensioni power box 123 x 58 x 37 mm.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: LUXA 103-360

Cod.art. : 1030010

Unità: PZ

Accessori

## Filtro antidisturbo elemento RC

Per proteggere dai danni dovuti a sovratensione o disturbi armonici sulla linea causati ad es. da inverter fotovoltaici, climatizzatori o macchinari.

250 V AC/47 Ohm, 0,1 µF

Dimensioni: 24 x13 x 6mm

Cod.art.: 9070523

23.2.2011