Centralina comfort, apparecchio base, 4 canali (LUXOR 400 modulo di base)

Centralina comfort apparecchio base LUXOR 400; alloggiamento per installazione su barra DIN  (4 MODULI); fissaggio rapido; larghezza 72 mm. Modulo di base ampliabile fino a max. 64 canali; interfaccia COM a 2 fili; 3 ingressi per funzioni di gestione centralizzata: ON/OFF centrale e simulazione di presenza; 4 ingressi pulsante/interruttore e 1 ingr. 8-48V AC/DC; C1: a impulso di corrente e temporizzazione 1 …15 min. con preavviso di spegnimento, azionamento differito e funzione permanente; C2: a impulso di corrente e temporizzazione 1 …20 min. con preavviso di spegnimento/disattivabile e funzione permanente; C3: a impulso di corrente; C4: a impulso di corrente adatto per protezione contro correnti di guasto (RCD); interruttore manuale. LED per l'indicazione dei segnali di ingresso/uscita. Tensione d'esercizio 230V~,50 Hz;  4 uscite relè, contatto di chiusura 16A  250V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: LUXOR 400

Cod.art. : 4000000

Unità: PZ

25.2.2011