Centralina comfort, modulo di ampliamento tapparelle, 4 canali

(LUXOR 409 S ampliamento tapparelle)

Modulo tapparelle a 4 canali LUXOR 409 S; modulo di ampliamento; alloggiamento per installazione su barra DIN  (4 moduli); fissaggio rapido, interfaccia COM a 2 fili; comando di 4 tapparelle; SU/GIÙ/STOP; SU/GIÙ centrale; diverse funzioni gruppo; posizione intermedia: ventilazione/ombreggiatura; possibilità di ampliamento tramite modulo di temporizzazione e modulo sensore; interruttore manuale; LED di indicazione dei segnali di ingresso/uscita. tensione di esercizio 230V~/50 Hz; 4 contatti di chiusura 6A/250V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: LUXOR 409 S

Cod.art. : 4090100

Unità: PZ

25.2.2011