Rilevatore di presenza, montaggio su controsoffitti, max. 9 x 9 m per un'altezza di 3m (PlanoCentro 101-EWH)

Rilevatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio su controsoffitti; design piatto;

apertura per montaggio 100 x 100 mm; resistenza del materiale fino a 26 mm; funzionamento automatico/semiautomatico commutabile, comando mediante pulsante o interruttore con riconoscimento automatico, misurazione in luce mista 5-2000 lx, 2 relè per luce e presenza;

tensione d'esercizio 230 V; range di rilevamento quadrato 360° 9 x 9 m per persone in movimento (per un'altezza di montaggio di 3 m), 7 x 7 m per persone sedute (per un'altezza di montaggio di 3 m); relè luce: 1 contatto di chiusura 10 A, 2300 VA, ritardo di spegnimento 10 sec. ... 60 min. / impulso breve, relè presenza: 1 contatto di chiusura a potenziale zero, 60 W /220 V DC  o 62 VA/ 250V AC almeno 0,5mV/10mA, ritardo di accensione 0 sec. ...10 min. / sorveglianza locale, ritardo di spegnimento 10 sec. ...120 min., 6 impostazioni di base o parametri telecomandati e parametri trasferibile (SendoPro 868-A), mascherina frontale bianco puro 112 x 112 x 5 mm, profondità d'incasso 80 mm; tipo di protezione IP 40

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: ThebenHTS

Modello: PlanoCentro 101-EWH

Cod.art. : 2030102

Unità: PZ

Accessori

Ampliamento del range di rilevamento tramite apparecchio slave (PlanoCentro 000-EWH)

Utilizzabile solo con PlanoCentro 101-EWH come master.

Modello : PlanoCentro 000-EWH

Cod.art. : 2040102

# Telecomando di gestione (SendoPro 868-A)

Per messa in funzione o adattamento a condizioni d'impiego per l'installatore, opzionale. Guida testuale per l'operatore sul display

Possibilità di trasmissione di singoli valori di regolazione o di interi set di parametri al segnalatore. Possibilità di richiamo e memorizzazione di set di parametri definiti dall'utente nella memoria interna o su scheda SD separata.

Adatto per tutti i segnalatori di presenza ThebenHTS telecomandabili.

Cod.art. : 9070675

Telecomando utente (SendoClic)

Cod.art. : 9070690

17.2.2011