# Testo d’appalto per rivelatori di presenza

# Rivelatore di presenza per montaggio a soffitto PlanoCentro 201-UWH / UBK / USR

Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a incasso/a vista; design piatto, con telaio di montaggio in metallo per fissaggio a vite in scatola a incasso/a vista per solai in calcestruzzo, gesso o legno; range di rivelamento quadrato 360°, in movimento 100 m2 (10 x 10 m), a sedere 64 m2 (8 x 8 m) con altezza di montaggio di 3,5 m;

Comando automatico in funzione della presenza e della luminosità per illuminazione e HVAC; funzionamento commutabile tra completamente automatico o semiautomatico; misurazione in luce mista ca. 10 – 2000 Lux;

Tensione d'esercizio 230 V AC / 50 Hz;

Canali A, B luce: relè contatto normalmente aperto, 230 V / 10 A, 2300 W, commutazione a carico nullo, ritardo allo spegnimento 10 s – 60 min, funzione luci scale, soluzioni di collegamento per tasti o interruttori per commutazione manuale con riconoscimento automatico di tasti/interruttori;

Canale H, presenza: relè contatto normalmente aperto, a potenziale zero, 60 W / 220 V DC o 62 VA / 250 V AC, ritardo allo spegnimento 10 s – 120 min, ritardo all'inserimento 0 s – 10 min / sorveglianza locale;

6 impostazioni di base dei parametri definite direttamente sull'apparecchio; sensibilità regolabile; parametrizzazione a distanza e trasferimento dei parametri impostati;

Dima di foratura 100 x 100 mm, cornice di copertura bianco (UWH), nero (UBK), argento (USR) 112 x 112 x 5 mm, modificabile in base a forma, colore e materiale; tipo di protezione IP 40 nello stato montato

Prodotto: ThebenHTS

Tipo: PlanoCentro 201 U..

N. d'ordine:	203 0 602 (PlanoCentro 201-UWH, bianco, simile a RAL 9010)

203 0 603 (PlanoCentro 201-UBK, nero, simile a RAL 9005)

203 0 604 (PlanoCentro 201-USR, argento, simile a RAL 9006)

Unità: ST

### Accessori

### Telecomando di gestione "SendoPro 868-A"

Opzionale, per la messa in funzione o l'adattamento alle condizioni d'impiego per l'installatore.

Guida testuale per l'operatore sul display. Possibilità di trasmissione di singoli valori di regolazione o di interi set di parametri al rivelatore. Possibilità di richiamo opzionale di set di parametri predefiniti. Adatto a tutti i rivelatori di presenza ThebenHTS impostabili a distanza.

N. d'ordine: 9070675

### Telecomando utente "SendoClic"

opzionale

N. d'ordine: 9070690

### Scatola a incasso, 115 x 115 x 100 mm

Scatola di derivazione a incasso Agro/Kaiser 9908.01

N. d'ordine: 9070689