Cronotermostato digitale, 7 giorni, versione a rete 230 V (RAMSES 812 top2)

Cronotermostato ambiente digitale dal design elegante; manopola per selezione della temperatura;

La riga di testo sul display guida l'operatore passo a passo nella programmazione; 3 programmi base modificabili individualmente per famiglie, single, lavoratori a turni ecc., 42 tempi di commutazione programmabili con max. 4 livelli temperatura; campi d'impostazione +10 °C– +30 °, protezione antigelo +6 °C– +10 °C; programma Party/ECO con limite temporale; programma vacanze con diminuzione della temperatura o impostazione di fasi di riscaldamento in base alla data (case vacanza);

riserva di carica di ca. 5 ore; blocco tasti; funzione di protezione pompa; collegamento a 3 o 4 fili; basetta a innesto per il montaggio a parete o su scatola a incasso; punto di lavoro e differenziale impostabili; funzionamento a rete 230 V AC ;

colore del contenitore: bianco; regolazione a 2 punti;

1 contatto di commutazione 6 A/250 V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: RAMSES 812 TOP2

Cod.art. : 8120132

Unità: PZ

28.2.2011