Cronotermostato digitale, 7 giorni,  versione a pile (RAMSES 831 top2)

Cronotermostato ambiente digitale dal design elegante; manopola per selezione della temperatura;

La riga di testo sul display retroilluminato guida l'operatore passo a passo nella programmazione; 3 programmi base modificabili individualmente per famiglie, single, lavoratori a turni ecc., 42 tempi di commutazione programmabili con max. 5 livelli temperatura; funzione di ottimizzazione; campi d'impostazione +10 °C– +30 °, protezione antigelo +6 °C– +10 °C; programma Party/ECO con limite temporale; programma vacanze con diminuzione della temperatura o impostazione di fasi di riscaldamento in base alla data (case vacanza); ingresso esterno per rilevatore di presenza; sensore a pavimento, contatto finestra o comando telefonico; blocco tasti; funzione di protezione pompa; collegamento a 2 o 3 fili; basetta a innesto per il montaggio a parete o su scatola a incasso; punto di lavoro e differenziale impostabili; alimentato da 2 batterie alcaline mignon da 1,5 V;

colore del contenitore: bianco; regolazione a 2 punti; 1 contatto di commutazione 6 A/250 V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: RAMSES 831 TOP2

Cod.art. : 8319132

Unità: PZ

28.2.2011