Rilevatore di presenza per montaggio a soffitto, comando illumin., 360°, max. Ø 6 m, IP 41 (SPHINX 104-360)

Rilevatore di presenza per montaggio a soffitto in scatola a incasso, range di rilevamento 360°,

range di rilevamento 12  m (altezza di montaggio 2,5 m), limitabile tramite segmenti;

montaggio interno (IP41), commutazione automatica in funzione della luminosità e della presenza, misurazione in luce mista ca. 10...2000 lx, durata di funzionamento 1 sec. ... 20 min. o impulso 1 sec., luce relè con commutazione a carico nullo: 1 contatto di chiusura 8 A/230V~, carico lampada a incandescenza 1800 W, tasto esterno, collegamento master/slave, contenitore bianco 110x110x53 mm, basetta a innesto con morsetti a innesto.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: SPHINX 104-360

Cod.art. : 1040370

Unità: PZ

Accessori

Telecomando di assistenza

per un'impostazione comoda o per la correzione successiva dei parametri.

Funzione teach in (apprendimento) per la luminosità attuale.

Tipo: SPHINX RC 104 pro

N. ordine: 9070536

Telecomando utente

per una commutazione manuale comoda ON / OFF / AUTO.

Funzione teach in (apprendimento) per la memorizzazione della luminosità di commutazione attuale.

Tipo: SPHINX RC 104

N. ordine: 9070538

## Filtro antidisturbo elemento RC

Per proteggere dai danni dovuti a sovratensione o disturbi armonici sulla linea causati ad es. da inverter fotovoltaici, climatizzatori o macchinari.

250 V AC/47 Ohm, 0,1 µF

Dimensioni: 24 x13 x 6mm

Cod.art.: 9070523

23.2.2011